Чековый термопринтер TH80

1. Комплектация

В поставку принтера входят:

- Термопринтер

- Блок питания

- Кабель питания

## 2. Подключение принтера

Cover open button - Рычаг открытия крышки принтера

Printer cover – Крышка принтера

Power switch – кнопка питания

Control pane l- Панель управления принтером

Lid for the automatic cutter – крышка для автоматического резака

DC24V- Разъем подключения питания

Ground connector – винт заземления

Communication connector - разъем RS-232

Cash drawer connectors - разъемы для подключения денежных ящиков

Подстыкуйте кабель RS-232 25 pin в разъем принтера, а 9 pin в то устройство, которое будет управлять печатью (Pos-терминал или компьютер) Подключите блок питания в разъем DC24V. Принтер готов к работе

3. Панель управления принтером

FEED – кнопка прогона бумаги.

ТЕСТ – FEED+ВКЛ. Для прогонки теста удерживайте кнопку FEED и включите питание на принтере.

ON LINE - режим приема данных или автономный режим. В процессе печати, кнопка ONLINE работает в режиме паузы.

4. Характеристики:

# Печатающий механизм: LTPE347A-C576, произведен SIIP&S Inc.

# Метод: прямая термопечать

# Скорость: 75 мм/сек

# Печать в одном направлении

# Разрешение 8 точек/мм (203dpi)

# Длина строки 72мм, или 576 точек

# Знаков в строке: 69 или 46, в зависимости от размера шрифта

# Размер символа, дюймов: 1.00 x 2.00 или 1.50 x 3.00

# Входной буфер данных: 8K

# 5. Бумага

# Термочувствительная в роликах (оригинал - TF50KS-E2C Nippon Paper Industries Co., Ltd)

# Ширина 79.5±0.5мм

# Внешний диаметр ролика: максимум 80мм

# Внутренний диаметр ролика 12.5 ± 0.5мм

# Ширина ролика 80 +0.5/-1.0мм

# 6. Шрифты

# Возможный цвет: черный, фиолетовый

# US-ASCII, international characters

# Надежность

# Термоголовка не менее 100 миллионов циклов или 50км

# MCBF 30,000,000строк

Поддерживаемые типы штрихкодов  - нет

Система команд - ESC/POS

Драйвер под Windows - EPSON ТМ-Т88 III

# 7. Сенсоры

# Близкого окончания бумаги

# Конца бумаги

# 8. Интерфейс -	RS-232

# 9. Спецификации:

# Последовательный

# Асинхронный

# Handshaking DTR/DSR or XON/XOFF control

# Signal levels MARK = -3 to -15V: Logic “1”/OFF SPACE = +3 to +15V: Logic “0”/ON

# 600, 19200bps

# 7 или 8 bits

# None, even, odd

# Stop bits 1 or more

# Connector (printer side) Female DSUB-25 pin connector

# Transfer speed Max 19.2kBps

# Электрические

# INTERNAL SMPS 88X 149X 54мм

# Supply voltage in standby 24V DC/ 100mA

# Mean voltage 2A

# Потребляемая мощность 40W

# Физические

# Размеры в мм 145 x 193.2 x 120.1

# Вес 1.1 кг

# Автоотрезчик	Циркулярный нож

# Надежность 500,000 отрезов

# Толщина бумаги в мм 0.06 - 0.09

# Скорость максимум 900 мсек на цикл

# Отрез полный или частичный

10. Изменение управления по протоколу RS-232

По умолчанию:

- скорость передачи данных - 9600 BPS

- Data (Данные) - 8 bit

- Parity (Четность) - нет

- Flow (Управление потоком) – XON/XOFF

На дне принтера установлены переключатели, закрытые резиновой заглушкой. При необходимости выставьте значения в соответствии с табл.2 в Инструкции на Английском языке. Переключения выставляются в положения «ОN» И «OFF»